岳环评〔2024〕15号

关于中国石化催化剂有限公司长岭分公司1500吨/年FCC催化剂加压焙烧工业示范

装置项目环境影响报告书的批复

中国石化催化剂有限公司长岭分公司：

你公司《中国石化催化剂有限公司长岭分公司1500吨/年FCC催化剂加压焙烧工业示范装置项目环境影响报告书报批申请书》、岳阳市生态环境事务中心《中国石化催化剂有限公司长岭分公司1500吨/年FCC催化剂加压焙烧工业示范装置项目环境影响报告书技术评估报告》（岳环事评估〔2024〕11号）、岳阳市生态环境局云溪分局预审意见及有关附件收悉。经研究，批复如下：

一、本项目为技术改造项目，选址位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区中国石化催化剂有限公司长岭分公司现有裂化剂装置区闲置车间内，不新增用地，总投资1623万元，其中环保投资120万元。项目主要建设内容为：新建一套1500吨/年FCC催化剂加压焙烧工业示范装置，包含进料装置、加压焙烧炉、热风炉、蒸汽发生装置、出料装置、各类泵等，并配套建设辅助、公用、储运、环保工程等。项目主要原辅材料为：FCC催化剂半成品、10%氨水、液氮等。主要产品及规模为：年产改良FCC催化剂半成品1500吨。

根据湖南中汇环境科技有限公司编制的《中国石化催化剂有限公司长岭分公司1500吨/年FCC催化剂加压焙烧工业示范装置项目环境影响报告书》基本内容、结论、专家评审意见和《中国石化催化剂有限公司长岭分公司1500吨/年FCC催化剂加压焙烧工业示范装置项目环境影响报告书技术评估报告》以及岳阳市生态环境局云溪分局预审意见，从环境保护角度考虑，我局原则同意你公司环境影响报告书中所列建设项目的环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目建设和运营必须全面落实专家和环境影响报告书提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

（一）废气污染防治工作。项目有组织废气主要为热风炉燃烧废气和焙烧尾气，各股废气分类收集处理。项目热风炉采用天然气为燃料，燃烧废气经低氮燃烧后通过25m高1#排气筒排放；焙烧尾气由密闭管道收集经喷淋处理后通过25m高2#排气筒排放。项目热风炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉特别排放限值；焙烧尾气中NOx、颗粒物执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5特别排放限值；氯化氢执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4排放限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。

无组织废气主要为生产装置区无组织废气、储罐区呼吸废气等。通过优先选用先进密闭的生产设备，加强无组织废气的收集和有效处理、非正常工况污染控制、车间通风、车间管理和日常监管，定期对设备、管道、阀门等进行维护和管理，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，最大限度减少生产过程中的废气无组织排放。投料工序采用粉体式上料机真空抽吸投料，包装工序废气经集气罩收集通过二级布袋除尘器处理后排放。厂界无组织废气执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值；氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中厂界标准值。

（三）废水污染防治工作。严格按照“雨污分流、清污分流、污污分流”的原则规范建设厂区雨污水管网及收集设施。项目蒸汽冷凝水返回蒸汽管网；尾气冷凝、喷淋废水经车间现有排水沟收集至污水收集池后，经提升泵输送回用于厂区裂化催化装置洗涤过滤工序，不外排。

（四）地下水和土壤污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则落实报告书提出的地下水及土壤污染防治措施，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；做好生产车间、污水收集池、喷淋塔、氨水储罐等区域防渗工作；强化日常管理和风险隐患排查，避免由于防渗层或设备破损等情况造成污染物下渗污染地下水及土壤；制定地下水和土壤监测计划，根据《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）与《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）等要求，做好地下水、土壤环境跟踪监测，确保地下水及土壤环境安全，一旦发现污染等异常情况，立即启动应急预案并采取措施控制污染，使污染得到治理。

（五）噪声污染防治工作。通过优先选用低噪声设备，利用厂房或车间隔声，合理安排厂区布局，加强生产设备日常维护保养，以及对泵、风机等主要噪声源采取隔声、消声、减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（六）固体废物管理工作。按“无害化、减量化、资源化”原则，做好固体废物分类收集、贮存工作，建立健全固体废物产生、收集、储存、转运、处置等相关管理台账，落实危险废物转移联单制度。项目产生的废润滑油、废含油抹布与手套等危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等要求合规收集暂存，定期交由有资质单位妥善处置。废包装材料等一般固废严格按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求收集暂存，妥善处置。生活垃圾分类收集交环卫部门处理统一处理。

（七）环境管理和风险防范工作。设置专门的环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备、污防设施、环保设施的检修与保养及工人、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台账。加强日常监管，杜绝生产过程中的跑、冒、滴、漏，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好运营期环境监测工作，严格落实报告书提出的各项环境风险防范措施，按要求配齐各类泄漏检测探测报警仪器和监控、应急设施，根据《突发环境事件应急管理办法》制定突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并定期组织演练，杜绝环境风险事故发生，确保周边环境安全。

（八）污染物总量控制。本项目新增主要污染物总量控制指标为：NOx≤1.284t/a、SO2≤0.065t/a，你公司现有总量指标满足要求。

三、你公司应于收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文件送至岳阳市生态环境局云溪分局、湖南中汇环境科技有限公司。

四、请岳阳市生态环境局云溪分局负责项目建设期和运营期的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2024年4月1日